## Slide 1
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
5-3 凸轮机构
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构

## Slide 2
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
凸轮机构的组成
凸轮机构的特点
凸轮机构的类型及应用
凸轮机构基本参数及运动规律

## Slide 3
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
机架
凸轮
从动件
主动凸轮：连续回转
从动件：直线往复运动
一、凸轮机构的组成

## Slide 4
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
凸轮
气门
汽车内燃机的配气机构
二、凸轮机构的特点

## Slide 5
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
3
凸轮形状
盘形
凸轮
圆柱
凸轮
从动件结构形状
尖顶式
凸轮机构类型
移动
凸轮
从动件运动形式
滚子式
平底式
移动式
摆动式
三、凸轮机构的类型及应用

## Slide 6
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
（1） 盘形凸轮
应用：盘形凸轮一般用于从动件的行程较短的场合。
3
三、凸轮机构的类型及应用
1、按凸轮形状分类
内燃机配气机构
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》

## Slide 7
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
（2） 移动凸轮
应用：移动凸轮机构多用于靠模仿形机械中。
3
三、凸轮机构的类型及应用
1、按凸轮形状分类

## Slide 8
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
（3） 圆柱凸轮
自动送料机构
3
应用：需要从动件有较大行程的场合。
三、凸轮机构的类型及应用
1、按凸轮形状分类

## Slide 9
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
（4）圆锥凸轮
3
三、凸轮机构的类型及应用
1、按凸轮形状分类

## Slide 10
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
3
三、凸轮机构的类型及应用
2、按照从动件的运动形式分
（1）移动从动件
（2）摆动从动件
移动从动件
摆动从动件

## Slide 11
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
3
尖顶式 | 滚子式 | 平底式
易磨损，适用于传力小、速 度低、传动灵敏的场合。 | 不易磨损，承载能力较大，不 适用于高速。 | 润滑好，适用于高速，但不 能与内凹的轮廓接触。
3、按从动杆的端部结构形式分类
3
三、凸轮机构的类型及应用
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 12
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
基圆——以凸轮轮廓上最小半径所画的圆。
4
四、凸轮机构的基本参数及运动规律
1、基圆半径rb
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 13
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
升程——从动件的最大升距，用h表示。
转角——凸轮转动的角度，用φ表示。
3
4
四、凸轮机构的基本参数及运动规律
2、升程和转角
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 14
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
A
A
B C
D
h
4 从动件的运动规律
指从动件位移s、速度v、加速度a随凸轮转角φ的变化规律。
4
四、凸轮机构的基本参数及运动规律
3、位移曲线
4、压力角
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 15
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
特点：存在刚性冲击，只适用于低 速、轻载或特殊需要的凸轮机构中。
从动件在推程或回程中的速度为一常数。
4
5、从动件常用运动规律
四、凸轮机构的基本参数及运动规律
5、从动件常用运动规律
（1）等速运动规律
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 16
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
特点：存在柔性冲击，适用于凸轮做中速 回转、从动件质量不大和轻载的场合。
从动件在行程中先作等加速运动，后作等减速运动。
4
四、凸轮机构的基本参数及运动规律
5、从动件常用运动规律
（2）等加速等减速运动规律
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 17
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
总结
1
凸轮机构的组成
2
凸轮机构的特点和应用
3
凸轮机构的类型及参数
凸轮
从动件
机架
能使从动 件获得较 复杂的运 动规律
按凸轮形状
按从动件形状
按从动件运动形式
基圆半径、行程、转角
等速运动规律
等加速等减速 运动规律
4
从动件的运动规律
3
2
1
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 18
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-3 凸轮机构
完成习题集Ｐ80－83
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information