## Slide 1
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
5-4 间歇运动机构
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构

## Slide 2
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
除了凸轮机构和四杆机构外，还有几种机构可实现间
歇运动。在这第四节内容将讲解其他几种间歇运动机构
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
引入

## Slide 3
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
棘轮机构的组成
棘轮机构的类型及应用
槽轮机构的组成
槽轮机构的原理及应用

## Slide 4
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
棘轮
机架
棘爪
止回棘爪
弹簧
曲柄
当曲柄连续回转时,摇杆带动棘轮做周期性停歇的单向运动。
摇杆
一、棘轮机构
1、棘轮机构的组成

## Slide 5
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
棘齿式
摩擦式
（1）按工作原理分类
一、棘轮机构
2、类型及应用

## Slide 6
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
外接式
内接式
（2）按结构特点分类
一、棘轮机构
2、类型及应用

## Slide 7
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
（1）单动式棘轮机构
2 棘轮机构的类型及应用
1-棘轮 2-弹簧片 3-棘爪 4-手柄
手动扳手
棘轮停止器
一、棘轮机构
2、类型及应用

## Slide 8
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
（2）双动式棘轮机构
一、棘轮机构
2、类型及应用

## Slide 9
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
（3） 可变向棘轮机构
牛头刨床横向进给装置
一、棘轮机构
2、类型及应用

## Slide 10
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
（4） 摩擦式棘轮机构
一、棘轮机构
2、类型及应用

## Slide 11
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
特点：把主动轴的等速连续运动转变为从动轴周期性的间歇运动。
从动槽轮
主动拨盘
二、槽轮机构
1、槽轮机构的组成

## Slide 12
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
电影放映机卷片机构
一般应用在转速不高的某些特定的转位或分度装置中。
二、槽轮机构
2、工作原理及应用

## Slide 13
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
自动车床刀架转位机构
8分度产品自动安装机
二、槽轮机构
2、工作原理及应用

## Slide 14
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
二、槽轮机构
3、槽轮机构的常见形式
（1）按圆柱销个数分 ①单圆柱销式 ②多圆柱销式
（2）按结构特点分 ①外啮合式 ②内啮合式
单圆柱销式
多圆柱销式
内啮合式
外啮合式

## Slide 15
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
总结
1
棘轮机构的工作原理
2
棘轮机构的类型及应用
3
槽轮机构的工作原理
4
槽轮机构的特点及应用
曲柄连续回转， 摇杆带动棘轮 做周期性停歇 的单向运动
主动轴的等速 连续运动转变 为从动轴周期 性的间歇运动
电影放映机卷 片机构
刀架转位机构
分度机构
按工作原理分
按结构特点分
常用棘轮机构
1
2

## Slide 16
宣城市信息工程学校在线精品课程——《机械基础》
模块五 常用机构 5-4间歇运动机构
完成习题集Ｐ７５－７６