## Slide 1
3-4 钢的热处理
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 2
钢的热处理是采用适当的方式对金属材料或工件进行加热、保温和冷却，以获得预期的组织结构与性能的工艺。
整体热处理
化学热处理
退火
正火
淬火
回火
热处理
表面热处理
温度
时间
保温
临界温度
冷却
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 3
是将钢加热到适当温度，保持一定时间，然后缓慢冷却(一般随炉冷却)的热处理工艺。
随炉冷却
珠光体
索氏体
作用：
消除内应力 降低硬度 提高塑性 细化组织
利于后续加工
25～35HRC
<25HRC
1、退火
一、整体热处理
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 4
1、退火
去应力退火
完全退火
o
820 - 840 C 球化退火
球化退火
去应力退火
退火
完全退火
正火
Ac1
Ac3
Accm
5
1
一、整体热处理
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 5
2、正火
钢加热到适当温度，保持一定时间后出炉空冷的热处理工艺。它比退火的冷却速度快。
托氏体
空冷
一、整体热处理
35～40HRC
作用：
消除内应力
细化组织
利于后续加工
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 6
3、淬火
淬火
冷却介质
水冷
油冷
淬火是将钢加热到适当温度，保持一定时间，然后快速冷却的热处理工艺。
一、整体热处理
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 7
4、回火
是将淬火钢重新加热到低于727℃的某一温度，保温一定时间，然后空冷到室温的热处理工艺。淬火钢必须及时回火。
加
热
淬火
回火
低温回火
中温回火
高温回火
一、整体热处理
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 8
表面热处理与化学热处理
是为了改变工件表面的组织和性能，仅对其表面进行热处理的工艺。
表面淬火
火焰淬火
单件小批量生产
感应加热淬火
大批量生产
二、表面热处理与化学热处理
1、表面热处理
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 9
是将工件置于适当的活泼介质中加热、保温，使一种或几种元素渗入工件表面，以改变其化学成分、组织和性能的热处理工艺。
 |  |  | 渗碳
 |  |  | 渗氮
化学热处理 |  |  | 碳氮共渗
 |  |  | 渗硼
 |  |  | 渗金属
二、表面热处理与化学热处理
2、化学热处理
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 10
根据零件的性能要求，在零件图样上应标出热处理技术条件，其内容包括：预备热处理和最终热处理方法及应达到的力学性能要求等。
三、典型零件热处理分析
1、热处理技术条件的标注
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 11
(1) 预备热处理
一般安排在毛坯生产之后、切削加工之前，或粗加工之后、半精加工之前。常用的有退火、正火、回火和调质等。
(2) 最终热处理
零件经最终热处理后硬度高，除磨削外不宜进行切削加工，故最终热处理 一般安排在半精加工后、磨削加工前。常用的有淬火、回火和渗碳等。
三、典型零件热处理分析
2、热处理工序位置安排
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 12
总结
化学热处理
表面热处理
低温回火
中温回火
高温回火
火焰淬火
感应加热淬火
表面淬火
渗碳
渗金属
渗氮
碳氮共渗
渗硼
整体热处理
退火
正火
淬火
回火
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information